## Slide 1: Cours 6
Les architectures logiques

## Slide 2: L’architecture Internet

## Slide 3: L’architecture TCP/IP
L’architecture TCP/IP contient trois niveaux protocolaires :
Le niveau IP (Internet Protocol) qui est un niveau paquet.
Le niveau TCP (Transmission Control Protocol) qui regroupe les niveaux
  message et session.
Le niveau applicatif qui regroupe les niveaux présentation et application.
Il est à noter que l’architecture TCP/IP s’appuie sur des niveaux trames quelconque.

## Slide 4: L’architecture des réseaux locaux
Les réseaux locaux ont une architecture spécifique dans le sens où une fonction
supplémentaire doit apparaître : l’accès au support physique qui peut être partagé.
Ce niveau supplémentaire entre le niveau 1 et 2 est représenté par la couche MAC
(MAC : Medium Access Control).

## Slide 5: Réseau Ethernet

## Slide 6: Réseau Ethernet
Les réseaux Ethernet sont ceux qui se servent d’une trame de type Ethernet pour transporter les paquets.
Deux grands types de réseaux Ethernet:
  Ethernet partagé
    Les stations sont connectées sur un même support physique
  Ethernet commuté
    Les stations sont connectées en point à point.

## Slide 7: Architecture UIT-T
L’architecture UIT-T fait référence à l’environnement ATM.
ATM définit une trame de petite dimension (53 octets)

## Slide 8: Architecture UIT-T
Cette architecture possède 4 niveaux :
Le niveau physique (niveau physique du modèle de référence + reconnaissance
  des 424 bits formant la cellule).
La couche ATM (niveau trame).
La couche AAL (niveau message).
Les couches supérieures qui sont en fait aujourd’hui les couches TCP/IP.

## Slide 9: Architecture MPLS
Architecture de type routeur/commutateur avec le niveau paquet IP pour la
signalisation et un niveau trame pour la commutation.