## Slide 1: Cours 18
Les réseaux sans fil

## Slide 2: Les réseaux sans fil
  Les réseaux PAN (Personal Area Network)
    IEEE 802.15
  Les réseaux LAN (Local Area Network)
    IEEE 802.11
  Les réseaux MAN (Metropolitan Area Network)
    IEEE 802.16
  Les réseaux WAN (Wide Area Network)
    IEEE 802.20

## Slide 3: IEEE 802.11
Couche Physique
  802.11b (1999) - Vitesse jusqu’à 11 Mbit/s (bande ISM)
  802.11a (2001) - Vitesse jusqu’à 54 Mbit/s (bande UNII)
  802.11g (2003) - Vitesse jusqu’à 54 Mbit/s (bande ISM)
  802.11n (2005/2006) - Vitesse jusqu’à 320 Mbit/s
Couche Liaison de données
  802.11e (2004) - Qualité de service
  802.11i (2004) - Amélioration de la sécurité
  802.11f (2004) – Gestion des handovers

## Slide 4: IEEE 802.11 – Wi-Fi

## Slide 5: Bandes de fréquences dans Wi-Fi
Pour 802.11, 802.11b et 802.11g
  Bande sans licence ISM dans les 2,4 GHz
  Largeur de bande : 83 MHz
Pour 802.11a
  Bande sans licence UN-II dans les 5 GHz
  Largeur de bande : 300 MHz

## Slide 6: Affectation des canaux
2,4 GHz
2,4835 GHz
Canal 1
Canal 7
Canal 13
83,5 MHz
2,4 GHz
2,4835 GHz
83,5 MHz
Canal 9
Canal 13
Canal 1
Canal 5

## Slide 7: Les canaux de 802.11a
8 canaux de 20 MHz
Co-localisation de 8 réseaux
au sein du même espace
5,18 GHz
5,2 GHz
5,28 GHz
5,22 GHz
5,24 GHz
5,26 GHz
5,3 GHz
5,32 GHz
5,35 GHz
5,15 GHz
2,4835 GHz
200 MHz
Canal | Fréquence (en GHz)
36 | 5,18
40 | 5,20
44 | 5,22
48 | 5,24
52 | 5,28
56 | 5,30
60 | 5,32

## Slide 8: Sécurité dans Wi-Fi
Accès au réseau
  Service Set ID (SSID) : équivalent au nom de réseau.
  Access Control List (ACL) : basé sur les adresses MAC.
Wired Encryption Privacy (WEP) : Mécanisme de chiffrement basé sur le RC4.
  Authentification.
  Chiffrement.

## Slide 9: Authentification d’un terminal

## Slide 10: WPA
WPA : Wi-Fi Protected Access
Initié par le Wi-Fi Alliance et comporte deux sécurités:
  Basé sur TKIP : Changement de clé tous les 10 ko de données échangées
  Authentification par le protocole IEEE802.1x

## Slide 11: Les réseaux personnels Bluetooth

## Slide 12: Bluetooth

## Slide 13: Bluetooth découpage en slots

## Slide 14: Bluetooth : transmission
La transmission s’effectue sur 1, 3 ou 5 slots

## Slide 15: Les réseaux ad hoc
Protocole de routage
Protocole réactif
  AODV (Ad-hoc On Demand Distance Vector)
Protocole proactif
  OLSR (Optimized Link State Routing)