## Slide 1: Cours 3
L’architecture physique

## Slide 2: Le support physique
Besoin d’un support physique pour transporter les éléments binaires.
  Il faut des câbles ou des ondes radio.
  Des prises sur le support physique.
  Des transceivers pour transmettre et recevoir les signaux.
  Des coupleurs ou cartes de communications pour traiter les signaux reçus ou préparer les données à transmettre.

## Slide 3: Equipement d’accès

## Slide 4: Câblage d’entreprise
Dans une entreprise, il faut des câbles ou un système radio pour véhiculer l’information.
En général les entreprises possèdent un système câblé à partir d’un point central.
Des points de rattachement qui sont câblés pour les machines très puissantes et les serveurs de l’entreprise.
Des points de rattachement qui sont de plus en plus souvent radio pour les équipement terminaux.

## Slide 5: Câblage d’une entreprise
La câblage d’une entreprise est important parce que très cher.
Système de câblage permettant d’intégrer les câbles téléphoniques et de données.
Panneau de distribution et câblage en étoile pour simplifier la gestion de l’ensemble.

## Slide 6: Paire de fils torsadés
La paire torsadée est un moyen peu coûteux mais qui possède des limites
de transmission et de qualité de la communication :
- Une centaine de Mbit/s sur moins de 100 mètres.
- Blindée ou non blindée (le blindage apporte un écran aux bruits
électromagnétiques si le blindage est bien à la terre mais demande
un entretien bien supérieur).

## Slide 7: Câble coaxial
Le câble coaxial a une très bonne immunité contre les bruits électromagnétiques
externes. La bande passante est très importante (de l’ordre de 1 GHz).
Câblage assez complexe.

## Slide 8: Fibre optique
La fibre optique n’est pas gênée par les bruits électromagnétiques.
Très bonne qualité de la communication.
Très haut débit.
Coût toujours en descente mais reste cher par rapport à la réutilisation des
paires métalliques.
Utilisation sur les grandes artères de réseaux.

## Slide 9: Architecture d’un réseau cellulaire

## Slide 10: Raccordement
Connecteur en T pour câble coaxial
Prise RJ 45 qui est aujourd’hui la nome de connexion

## Slide 11: Carte coupleur
La carte coupleur ou carte réseau fait l’interface entre la machine utilisateur
et le câble ou les émetteurs/récepteur radio.
La vitesse de l’interface et la vitesse de la prise réseau sont dépendantes
du type de réseau qui est raccordé.

## Slide 12: Nœud de transfert
Un nœud de transfert est un équipement de réseau qui permet de réceptionner
les paquets arrivants, de déterminer la bonne ligne de sortie et d’émettre sur
la ligne de sortie qui lui a été affecté.
Deux types de nœuds de transfert : les routeurs et les commutateurs.

## Slide 13: Répéteur
Un répéteur est un organe réseau qui a pour mission de répéter les éléments
binaires pour que ces signaux reprennent la forme qui leur a été donnée
par l’émetteur.
Le répéteur n’est pas un organe intelligent capable d’apporter des fonctionnalités
supplémentaires.
Le répéteur ne fait qu’augmenter la longueur du support physique.

## Slide 14: Pont
Le pont est un répéteur intelligent capable de s’apercevoir que la trame qu’il reçoit
n’a pas besoin d’être répétée parce que le récepteur est du même côté de la liaison.
Les ponts permettent d’agrandir les réseaux en les tronçonnant en sous réseaux.
Une autre façon de voir les ponts est de noter que le pont est capable de détecter
l’adresse qui se situe dans la trame et de déterminer s’il doit ou non le répéter vers
une sortie (voire plusieurs sorties dans le cas d’adresse de destination en multipoint).

## Slide 15: Concentrateur
Le concentrateur récupère le trafic provenant de plusieurs machines qui lui sont
connectées. Il est lui-même connecté sur un réseau plus puissant pour y faire
transiter le trafic qu’il a concentré.

## Slide 16: Hub
Le hub est un mot assez générique qui désigne un point central capable
de concentrer le trafic. Le hub peut jouer divers rôles comme celui de pont
ou de routeur.

## Slide 17: Hub général

## Slide 18: Topologie en étoile

## Slide 19: Topologie en bus

## Slide 20: Topologie en arbre

## Slide 21: Topologie en anneau

## Slide 22: Topologie à double anneau