## Slide 1: Commutation de circuits
Commutation de
circuits
La commutation de circuit est un type de commutation dans lequel un circuit joignant
deux interlocuteurs est établi à leur demande par la mise bout à bout de circuits
partiels. Le circuit est désassemblé à la fin de la transmission.
Il faut nécessairement une signalisation.
La signalisation correspond à un passage de commandes, comme celles nécessaires
à la mise en place d’un circuit à la demande d’un utilisateur.
La signalisation correspond aux éléments à mettre en œuvre dans un réseau
de façon à assurer l’ouverture, la fermeture et le maintien des circuits.
Le circuit est en général assez mal utilisé.

## Slide 2: Cours 1
Introduction aux réseaux

## Slide 3: Commutation de paquets
Commutation de
paquets
Un paquet est l’entité de base acheminée par les réseaux. Un paquet
contient un nombre variable ou fixe d’éléments binaires. Longtemps
assez courts, de façon à optimiser les reprises sur erreur, les paquets se sont allongés à mesure que les taux d’erreur diminuaient. Ils peuvent atteindre aujourd’hui plusieurs milliers d’octets.
Transfert de paquets : technique générique consistant à transporter des blocs d’information, dénommés paquets, de nœud en nœud pour les acheminer à un récepteur.

## Slide 4: Commutation de paquets téléphoniques
Commutation de paquets
(voix téléphonique)
Les paquets de parole téléphonique sont tout petit pour ne pas perdre de temps
à la paquétisation de l’information.
Du téléphone sortent des octets les uns derrière les autres grâce à un codeur/
décodeur, appelé codec.
Les octets sont mis dans un paquet jusqu’à ce que le paquet soit plein ou que
l’on ne puisse attendre plus longtemps. En effet, la parole téléphonique est
une application dite temps réel.
Entre le moment du départ de la voix et l’arrivée de cette voix à l’oreille du
destinataire il ne doit pas s’écouler plus de 100 ms. C’est le temps
maximal pour obtenir une bonne qualité de la communication.
On accepte de monter jusqu’à 300 ms mais la qualité de la communication
est dégradée.

## Slide 5: Commutation de circuits et de paquets
Commutation de
circuits (5 circuits)
Commutation de
paquets
La commutation de
paquets est beaucoup
plus efficace.

## Slide 6: Routage des paquets
Routeur
Chaque routeur possède une table de routage qui décide en fonction de
l’adresse destination de la ligne de sortie du routeur.
Dans l’exemple, le paquet i a pris une première route et le paquet i+1 prend
une autre route.
Paquet i
Paquet i+1
Routeur

## Slide 7: Resynchronisation
Le temps de traversée du réseau est variable mais borné par le
temps de traversée maximal du réseau.
Le processus de sortie du réseau est le même mais décalé de ce temps
de traversée maximal.
Emetteur Récepteur

## Slide 8: Encapsulation - Décapsulation
Les paquets sont encapsulés dans une trame puis décapsulés à l’arrivée.
Une trame est une entité qui a pour objectif de transporter un paquet d’un
nœud avers un autre nœud.

## Slide 9: Architecture d’un réseau IP
IP : Internet Protocol
Pour aller d’un terminal connecté sur le réseau X jusqu’à une machine
connectée sur le réseau T, les paquets IP sont encapsulés dans la trame du
réseau X, puis décapsulés puis réencapsulés dans la trame Y et ainsi de suite.

## Slide 10: Encapsulation –Décapsulation dans Internet

## Slide 11: Encapsulation – Décapsulation hétérogène

## Slide 12: Format du paquet IPv4
L’en-tête d’un paquet IPv4 contient de nombreuses informations qui seront
développées dans la suite de ce cours. Principalement, le paquet doit
contenir des informations permettant de retrouver sa place dans le message,
des éléments de contrôle, les adresses émetteur et récepteur et des informations
optionnelles.