## Slide 1: Cours 16
Les réseaux télécom:
ATM et MPLS

## Slide 2: Le RNIS : Réseau Numérique à Intégration de Services

## Slide 3: Technique STM
La technique STM (Synchronous Transfert Mode) est une technologie de
transport synchrone permettant d’affecter un canal adapté à chaque utilisateur.
Avantage : il est très simple de transporter des applications synchrones à débit
constant.
Inconvénient : le support physique est mal utilisé pour les applications asynchrones.

## Slide 4: SONET/SDH
SONET (Synchronous Optical Network) normalisé en Amérique du Nord et SDH (Synchronous Digital Hierarchy) normalisé par l’UIT-T sont deux solutions de type STM.
Une trame de niveau physique est émise toutes les 125 µs. En fonction de la vitesse de la ligne la trame est plus ou moins longue.
Les valeurs les plus classiques sont indiquées dans le tableau.
OC: Optical Carrier

## Slide 5: ATM
ATM (Asynchronous Transfert Mode) est une technique de transfert de niveau trame (appelée également cellule).
Objectif: obtenir le meilleur gain statistique possible en utilisant au mieux les lignes de communications.
Trames de 53 octets

## Slide 6: En-tête de la cellule ATM

## Slide 7: ATM
La taille de la cellule ATM a été conçue pour faire transiter de la parole
téléphonique en paquets. Le temps de remplissage de la trame à la vitesse
de 64 Kbit/s est de 6 ms (une trame toutes les 125 µs et il faut remplir 48 octets).
La contrainte temporelle à respecter pour les réseaux qui ont des échos étant de
28 ms de traversée, il ne fallait pas que le temps de paquétisation dépasse
cette valeur.

## Slide 8: ATM
L’ATM est une commutation avec mise en place de chemins (circuits virtuels)
La figure décrit une table de commutation.

## Slide 9: ATM – Virtual Path
Le circuit virtuel est ouvert par une signalisation ATM qui met en place le chemin.
Il est défini par une suite de références. Cependant, les références étant assez
longues (jusqu’à 28 bits), pour réduire la table de commutation, l’opérateur se sert
de conduits virtuels.
Un conduit virtuel est un chemin qui permet de multiplexer les circuits virtuels
en n’utilisant que la partie VPI (Virtual Path Identifier) de la référence. Les
différents circuits virtuels sont différenciés par leur numéro
VCI (Virtual Channel Identifier).

## Slide 10: ATM : Circuit virtuel
Les nœuds qui commutent les paquets à l’intérieur d’un VPI s’appellent
des brasseurs ou commutateurs VP (Virtual Path).
Les commutateurs ATM sont des commutateurs VC/VP travaillant
sur l’ensemble de la référence.

## Slide 11: ATM : architecture
L’architecture ATM possèdent trois plans. Un plan est un réseau ; donc, l’ATM
possède trois réseaux mais qui sont multiplexés sur un même réseau physique.
Plan utilisateur qui transporte les données utilisateur.
Plan de contrôle qui ouvre et ferme les circuits virtuels.
Plan de gestion qui transporte les informations de gestion.
La reconnaissance du plan se fait grâce à la valeur de la référence.

## Slide 12: ATM
Quatre grande classes de qualité de service:
CBR Constant Bit Rate : garantie de service pour les clients à débit constant.
VBR Variable Bit Rate : garantie de service pour les clients à débit variable.
ABR Available Bit Rate : garantie partielle de service (sur le taux de perte).
UBR Unspecified Bit Rate : aucune garantie de service.

## Slide 13: MPLS : version ATM
MPLS (MultiProtocol Label Switching)
Association d’une technique de signalisation IP et d’une commutation de trames.

## Slide 14: MPLS : version Ethernet

## Slide 15: MPLS : version hétérogène