## Slide 1: Réseau maillé à transfert de paquets

## Slide 2: Cours 2
Les grandes catégories de réseaux

## Slide 3: Catégorie de réseaux
PAN : Personal Area Network
LAN : Local Area Network
MAN : Metropolitan Area Network
WAN : Wide Area Network

## Slide 4: Les catégories de réseaux
Les réseaux des opérateurs de télécommunications
  Orientés vers les circuits puis vers les paquets à l’intérieur de circuits virtuels
Les réseaux informatiques
  Orientés vers le transfert de paquets de données (email, fichiers, Peer-to-Peer (P2P), etc.
Les réseaux de canaux de télévision
  Orientés vers la diffusion de canaux soit par des antennes soit par les réseaux câblés.

## Slide 5: Les catégories de réseaux
Convergences des trois types de réseaux vers le multimédia (association voix, données, images)
  Télécommunication : de la parole téléphonique aux transfert de données et de canaux de télévision sur du circuit virtuel.
  Réseaux de données vers la téléphonie paquet et la vidéo paquet.
  Réseaux de vidéo vers la téléphonie et les données par des canaux spécifiques.

## Slide 6: Réseaux de télécommunications
La parole téléphonique en premier lieu
  Application isochrone de type « stream »
  Temps réel : retard maximal de 300 ms mais 100 ms pour obtenir une très bonne interactivité
  Débit relativement faible
    64 Kbit/s (1 octet toutes les 125 µs)
    Compression allant jusqu’à 2 Kbit/s
    Utilisation aujourd’hui classique du 8 Kbit/s (1 octet toutes les 1 ms)

## Slide 7: Codage de la parole téléphonique

## Slide 8: Téléphonie en paquets
100 ms de bout en bout pour de la très bonne interactivité
  Temps de paquétisation
    A 8 Kbit/s = 1octet toutes les 1 ms.
  Temps d’émission
    Dépend de la vitesse de la ligne.
  Temps de transport dans le réseau
    Dépend du nombre de nœuds traversés et de la distance.

## Slide 9: ISP – Internet Service Provider
Utilisation de paquets provenant du monde Internet : les paquets IP.
Intégration de toutes les données provenant des applications dans des paquets IP.
Problème de la qualité de service :
  Surdimensionnement du réseau.
  Introduction de priorité dans les nœuds.
  Mécanismes de contrôle.

## Slide 10: Les réseaux vidéo
Télévision numérique
  Débit entre 1 et 8 Mbit/s une fois compressé partant d’une qualité très moyenne jusqu’à une excellente qualité.
  Flux de type streaming : contrainte temporelle.
  Pas de voie de retour puisque le flot est unidirectionnel.
  Globalement, un très grand nombre de paquets avec des contraintes pas trop fortes.

## Slide 11: Internet
Utilise le protocole IP (Internet Protocole).
Uniquement des paquets IP, pour toutes les applications.
Grande simplicité du réseau Internet ; ce qui implique un coût très faible.
L’intelligence se trouve dans les machines terminales des utilisateurs (contrôle de flux).
Depuis les années 2000 apparition de la gestion des priorités :
  IntServ (Integrated Service) dans lequel les contrôles s’effectuent flux par flux (ne passe pas bien à l’échelle).
  DiffServ (regroupement des flots en trois grandes classes).

## Slide 12: Les réseaux de télécommunications ATM
Réseaux ATM utilisant de petits paquets de longueur constante de 53 octets.
Circuit virtuel très rapide.
Haut débit de transfert.
Besoin d’une signalisation
  Signalisation ATM dans un premier temps.
  On verra que l’idée de la fin des années 90 est de transformer cette signalisation en une signalisation effectuée par des paquets IP.

## Slide 13: Réseau Ethernet
Réseaux utilisant des trames de type Ethernet.
Trames de longueur quelconque entre 64 et 1500 octets.
Adresse de destination et adresse source sur 6 octets de type plat : toutes les adresses sont différentes mais il n’y a pas de hiérarchie.