## Slide 1: Cours 5
Le modèle de référence

## Slide 2: Le modèle de référence
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison de
Données
Physique
Application
Présentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Support de communication

## Slide 3: Le modèle de référence

## Slide 4: La couche physique
La couche physique fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des éléments binaires entre entités de liaison
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Support physique d'interconnexion

## Slide 5: La couche physique
Support physique : nœuds de commutation, lignes physiques,...
Règles permettant le transport des éléments binaires.
  Bande de base
  Modulation (amplitude, phase, fréquence)
    Modem (Modulateur-Démodulateur)
    Bit/s - Baud
  Multiplexeur
    Multiplexage de voies basses vitesses sur une voie haute vitesse
    Multiplexage statistique

## Slide 6: La couche physique
1
1
0
0
1
0
0
Code tout ou rien
Bande de base
Modulation
  Modulation de phase

## Slide 7: La couche physique
données
Numéro de
la voie basse vitesse
trame
voie
haute vitesse
voie basse vitesse
1
2
3
n
Multiplexeur
  Multiplexage de voies basses vitesses sur une voie haute vitesse
  Multiplexeur temporel
  Multiplexeur statistique

## Slide 8: Niveau physique
Les modems — modem est l’acronyme de modulateur-démodulateur —,
transforment les signaux binaires produits par les ordinateurs ou les
équipements terminaux en des signaux également binaires, mais dotés
d’une forme sinusoïdale, qui leur offre une propagation de meilleure qualité.

## Slide 9: Niveau trame
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Support physique d'interconnexion
Le niveau trame est responsable de l’acheminement correct des paquets
qui lui sont remis, de nœud en nœud.
La fonction première du niveau trame est de détecter les débuts et les
fins des éléments binaires formant une trame.

## Slide 10: Niveau trame
Une liaison entre deux nœuds
Structure d’une trame

## Slide 11: Niveau trame
La trame est un bloc de donnée dont on sait reconnaître le début et la fin.
  01111110
  0101010101010101010101010……11
  une signature
  violation de code
La trame peut comporter une adresse ou une référence
Le mode peut être en connexion ou non
Commutateur ou routeur de trames
HDLC, LAP-D, PPP, ATM, Ethernet.

## Slide 12: Niveau trame
Le rôle principal du niveau trame est de transporter le paquet de niveau 3.
  Format permettant de détecter le début et la fin de la trame.
D’autres fonctionnalités peuvent être assurées:
  Le contrôle des erreurs en ligne.
    Retransmission après rejet d’une trame.
  Gestion d’adresse de niveau 2 ou de référence de niveau 2.
  Gestion du niveau 2 (contrôle des trames).

## Slide 13: Caractéristiques d'un protocole de niveau trame
temps d'émission d'une trame
émetteur
temps
trame d'acquittement
récepteur
délai de
propagation

## Slide 14: Niveau Paquet
Encapsulation d’un paquet dans une trame : le paquet ne peut être transporté
tel que. En effet, le récepteur ne pourrait pas détecter les débuts et les
fins de paquet.
Adjonction de fonctions supplémentaires dans l’en-tête et la zone de fin
de paquet : contrôle d’erreur, contrôle de flot, etc.

## Slide 15: Niveau paquet
Trois grandes fonctionnalités à satisfaire:
  Adressage/référence,
  Routage/commutation,
  Contrôle de flux.
Le paquet est une suite d’éléments binaires dont on ne peut distinguer le début et la fin (exemple IP et X.25).
Pour transporter un paquet, il faut l’encapsuler dans une trame.
  Ajouter un drapeau.
  Une signature.

## Slide 16: Niveau paquet
i
i
m
m
Chemin ou circuit virtuel = association de i, j, k, l, m
j
k
l
A
B
C
D
E
F
Chemin ou circuit virtuel.
  table de commutation Bj Dk
  A i C j

## Slide 17: Niveau paquet
Deux types de paquets
  Les paquets indépendants (datagramme) utilisant le routage et possédant l’adresse complète du destinataire.
  Les paquets dépendant du flot. Les paquets sont toujours commutés le long d’un même chemin. Utilisation d’une référence.

## Slide 18: Niveau message
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Support physique d'interconnexion
Le niveau message doit assurer un transfert de données entre les entités de session.
Ce transport doit être transparent, c'est-à-dire indépendant des éléments binaires transportés.
Le service de transport doit optimiser l'utilisation des infrastructures sous-jacentes.

## Slide 19: Niveau transport
Le niveau transport est de bout en bout. Il a pour objectif le transport des
messages de bout en bout. Pour cela, il s’appuie sur le niveau paquet auquel
il remet des paquets pour qu’ils soient transportés par les équipements de réseaux.

## Slide 20: Niveau transport

## Slide 21: Niveau session
Le rôle de la couche session est de fournir aux entités de présentation, les moyens nécessaires pour organiser et synchroniser leur dialogue. Pour arriver à ce but, la couche session doit fournir les services nécessaires à l'établissement d'une connexion, son maintien et sa libération
Mise en place, fermeture
et maintien de la session.
  Gestion du dialogue.
  Points de reprise.
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Support physique d'interconnexion

## Slide 22: Couche présentation
  La couche présentation se charge de la syntaxe des informations que les entités d'application se communiquent.
  La syntaxe abstraite ASN.1 normalisée par l'ISO, qui a pris comme base la syntaxe X409 de l'UIT.
  ISO 8824 ou UIT X.208 définit la syntaxe ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1).
  Compression (Huffman, MPEG2, MPEG4,...)
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Support physique d'interconnexion

## Slide 23: Couche application
La couche application est la dernière du modèle de référence. Cette couche donne aux processus d'application le moyen d'accéder à l'environnement des applications.
Transfert de fichiers, message électronique, transactions,...
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Support physique d'interconnexion