## Slide 1: Cours 4
Les techniques de transfert

## Slide 2: La commutation de circuit

## Slide 3: Signalisation
Signalisation : Ensemble des éléments à mettre en œuvre dans un réseau pour assurer l’ouverture, la fermeture et le maintien des circuits.
La signalisation peut être dans la bande ou hors bande.
Un réseau de signalisation est forcément un réseau routé.

## Slide 4: Le transfert de paquets
Architecture d’un nœud de transfert
Le rôle d’un nœud de transfert peut se résumer à trois fonctions :
• l’analyse de l’en-tête du paquet et sa traduction ;
• la commutation ou le routage vers la bonne ligne de sortie ;
• la transmission des paquets sur la liaison de sortie choisie.

## Slide 5: Les routeurs et les commutateurs
Les routeurs
  Les routeurs n’utilisent pas de signalisation.
  Les paquets possèdent l’adresse complète du destinataire.
  Table de routage.
Les commutateurs
  Les commutateurs (switch) utilisent une signalisation pour mettre en place un chemin pour la commutation.
  Les paquets possèdent une référence.
  Table de commutation.

## Slide 6: Routeur
Pour router les paquets en utilisant une table de routage.
  Gestion des adresses complètes des destinataires.
Les tables de routage peuvent être mises à jour en fonction de l’environnement.
Deux paquets d’un même message qui se suivent peuvent ne pas utiliser la même route.
Le mot route est réservé pour les routeurs.

## Slide 7: Commutateur
Pour commuter les paquets en utilisant une table de commutation.
  Gestion des références qui permettront d’effectuer la commutation.
Les tables de commutation sont fixes.
Deux paquets d’un même message suivent toujours le même chemin.
Le mot chemin est réservé pour les commutateurs : le mot chemin remplace petit à petit le nom de circuit virtuel.
Lors d’un incident sur un chemin, il faut ouvrir un nouveau chemin (ce qui s’appelle un reroutage puisque l’on utilise la table de routage de la signalisation pour déterminer le nouveau chemin).

## Slide 8: Un circuit virtuel
Référence : Suite de chiffres exprimée en binaire accompagnant un bloc (trame,
paquet, etc.) et permettant à celui-ci de choisir une porte de sortie suivant la table
de commutation. Par exemple, 23 est une référence.

## Slide 9: Routage et commutation
Routage :
  Plus souple.
  Utilise des datagrammes (paquets indépendants).
  Tailles des tables de routage qui peuvent devenir très grandes.
  Qualité de service plus difficile.
Commutation
  Difficile de modifier un chemin (reroutage).
  Les paquets se suivent sur le chemin.
  Tailles des tables de commutation plus petites.
  Qualité de service plus facile à obtenir.
  Le reroutage est très couteux.

## Slide 10: Routage et commutation
Signalisation
Pas de
signalisation
2000
Réseau
téléphonique
Internet génération
Telecom
GMPLS
PBM
Internet
première
génération
X.25
Arpanet
Cyclades
ATM
Internet
seconde
génération
- DiffServ
GSM GPRS UMTS
Wi-Fi
1970
Commutation
Routage

## Slide 11: Les trames et les paquets
Trames
  PPP
  LAP-B
  LAP-D : Relais de trames
  ATM
  Ethernet
Paquets
  X.25
  IP

## Slide 12: Exemple : la trame ATM
Octet
HEADER
INFORMATION
5
48
53 octets = 424 bits : petit paquet.
Longueur fixe qui permet de déterminer le début et la fin de la trame.
En cas de problème, il faut pouvoir vérifier l’emplacement de l’en-tête.
.

## Slide 13: Les routeurs-commutateurs
Les routeurs-commutateurs sont capables de router ou de commuter.
  En général, pas au même niveau:
    Le niveau commutateur se trouve au niveau 2.
    Le niveau routage se trouve au niveau 3.
  Le niveau 3 est spécialisé dans le routage des paquets de signalisation et une fois le chemin ouvert, le niveau 2 commute les trames de bout en bout.

## Slide 14: Un routeur commutateur
Utilisation de l’ATM pour réaliser une commutation de niveau 2.
La signalisation est assurée par le niveau 3 avec le protocole IP.